JOYEUX NOEL !

- Soit l'équation logique suivante :

- Donner le logigramme correspondant (utilisation de portes logique)

- Simplifier

- Donner la table de vérité de S

- Soit les schémas logiques suivant :

- Indiquer si les affirmations suivantes sont vraie ou fausse :

III- Répondre par VRAI ou FAUX  aux affirmations suivantes :

- On ne peut que lire en RAM

- Une ROM est une mémoire non effaçable

- Une EPROM est une mémoire  effaçable électriquement

- Un réseau en topologie étoile peut être du type Client/serveur ou poste à poste

- A tout nom de domaine est associée une adresse IP

- A tout adresse IP est associé un nom de domaine

- Un HUB est un appareil qui permet de relier tous les ordinateurs d’un réseau local

- Compléter les zones en pointillées :

A - Un bus d’adresse de 32 bits peut adresser ……………….  cases mémoires

- La zone adressable en hexadécimal  pour un bus de 16 bits est de ………………  à ………………

- On souhaite réaliser une interface d'entrée/sortie : il faut pouvoir adresser 2044 registres de 8 bits (ou cases mémoires  de 8 bits)  sur la carte interface. Mon bus d'adresse est de 16 bits et mon bus de données de 8 bits : puis adresser toutes les cases mémoires ?

- Compléter le tableau suivant :

| Décimal | Binaire | Hexadécimal | BCD |
| --- | --- | --- | --- |
| 255 |  |  |  |
|  | 110101011101 |  |  |
|  |  | BA1 |  |
|  |  |  | 1001 0001 0101 0011 |

VI - Calculer la valeur de Tf afin que la boucle do - loop dure exactement 400ms (= 0,4 s) . On donne  1(s = 1*10-6 s = 0.000001s.

T = 1

DO

T = T + 1                               :  10(s

LOOP  UNTIL T>= Tf              :  40(s

VII - Je dois réaliser un plan mémoire pour un système minimum à base de microprocesseur 6809.  Je souhaite réserver 128 octets pour mes E/S, 16ko pour la RAM et 32ko de EEPROM.

- Donner les adresses de début et de fin de chaque zone (on empile à la suite E/S , RAM et ROM) .

- Le bus d'adresse est de 16 bits,  est- ce suffisant ? (justifier)

2ème PARTIE

# Réalisation d’une temporisation

On souhaite réaliser une temporisation de 150ms. L’algorithme de la temporisation est le suivant :

Pour i = 1  à  n1 		3(s

Pour j = 1 à n2		3(s

Fin-Pour-j		1(s

Fin-pour-i			1(s

Proposer 2 valeurs pour n1 et n2 sachant que ce sont 2 registres 8 bits.
Justifier vos résultats en présentant clairement la méthode de calcul

## Commande d’un port par masquage (4pts)

On souhaite commander certaines sorties du port B du microcontrôleur 68HC11 sans modifier l’état des autres sorties. Il est nécessaire pour cela de réaliser un masque. On vous demande pour chacun des cas ci-dessous de trouver le masque et l’opération logique à réaliser :

| X | X | X | X | X | X | X | X | PORT B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OPERATION LOGIQUE |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MASQUE |
| X | 1 | X | X | 1 | X | X | X | RESULTAT |

Compléter :  PORTB = PORTB      ……..      ………………

| X | X | X | X | X | X | X | X | PORT B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OPERATION LOGIQUE |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MASQUE |
| X | X | 0 | 0 | X | X | X | X | RESULTAT |

Compléter :  PORTB = PORTB      ……..      ………………

## Soit les fonction suivantes :

## décodeur BCD – 7 Segments

Soit le schéma suivant :

L’afficheur est composé de 7 leds (segments ) qui en s’allumant permettent d’afficher un chiffre . Par exemple si a=1, b=1, g=1c=1 et d=1 , c’est le chiffre 3 qui va se former :

Le code D3 à D0 en entrée est une valeur codée en BCD (valeur max = 1001  soit 9 en décimal) .

On vous demande de  compléter le tableau de vérité suivant :

| D3 | D2 | D1 | D0 |  | a | b | c | d | e | f | g | Afficheur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |

Donner les 7 équations de a, b, c , d, e ,f ,g en fonction des entrées D3, D2,D1, D0

Simplifier pour ensuite donner les schémas en utilisant le moins de portes logiques possibles.

V– génération de signaux pour moteur pas à pas

Pour commander le moteur pas à pas du pousse seringue, il est nécessaire de générer les signaux ci-dessous :

On souhaite utiliser les 4 bits A0 à A3 du PORTA du (c68HC11

- Compléter le tableau ci-dessous pour les différents temps (t1 à t4)

|  | A3 | A2 | A1 | A0 | Valeur décimale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t1 |  |  |  |  |  |
| t2 |  |  |  |  |  |
| t3 |  |  |  |  |  |
| t4 |  |  |  |  |  |

- Proposer un algorithme en utilisant les instructions suivantes :

DO… LOOP   pour réaliser une boucle

Tempo t       (pour temporisation)

PORTA =      (pour affectation)

VI– Interface de puissance

A-schéma 1

B- Schéma 2

Compléter le chronogramme ci-dessous :

VII – Compléter le schéma ci-dessous permettant de réaliser une interface entre un signal en provenance d’un capteur et une entrée à micro-contrôleur .

Caractéristique : capteur infra rouge type reflex alimenté en 24V.

Microcontroleur : 68HC11F1 alimenté en 5V . Tension d’entrée A0 : max : 5V. Min : 0V

Note : Si détection , S= 24V, sinon S=0V. Proposer un algorithme pour compter le nombre de fois où un objet est détecter. Quelle est la valeur max que je peux enregistrer dans un registre 16bits ?

# Text boxes

EXERCICES VACANCES

1ère S SI

- Donner les équations de S1, S2 et S3

- On ne dispose plus de porte NOR et de porte NON. (uniquement des NAND et OU exclusif : Donner les schémas équivalent pour remplacer la porte NOR et la porte NON en utilisant que des nands

- Tracer les chronogrammes de S1 , S2 et S3 pour :

1 – Donner les schémas logiques correspondants à S4, S5, S6 et S7

2- Donner les schéma  en utilisant uniquement des portes NAND

3- Simplifier S4, S5, S6 et S7

Vcc = 12V

R = 50 ohms

Vcesat = 0,3V

Vbe sat = 0,65V

120 < ( < 180

Calculer le courant Ic en utilisant la loi des mailles

En déduire Ib

Calculer Rb Pour Ve = 5V

On donne :

Vcc = 20 V

Vf = 2V

Vcesat = 0.2V

Vbesat = 0.7V

45 <(  <80

- Calculer Rc pour limiter le courant dans la led à 25mA

- En déduire Ib

- Calculer Rb pour Ve = 4,5V

Que peut-on dire du signal Vs par rapport au signal Ve ?
Quelle est la fonction  réalisée ici par le montage à transistor ( en plus du fait qu’il amplifie le courant ) ?